Розв’язок задачі №5, 11 клас.

Якби згасання не було ((=0, (=0), то фазова траєкторія мала б вигляд еліпса:

, де - максимальна швидкість

Врахуємо згасання. Позначимо через , тоді .Звідси

. Якщо , то , звідки випливає, що дотичні до фазової траєкторії у точках перетину з віссю  утворюють з нею прямі кути. Якщо ж , то , тобто дотичні до фазової траєкторії у точках перетину з віссю  утворюють з нею однакові кути з від’ємним тангенсом.

| Схематичне зображення фазового портрету усталених коливань подане на рисунку. Воно складається з двох однакових ділянок спіралі, що скручується (така спіраль зображає коливання, що експоненціально згасають із часом). Допустивши, що відносна зміна швидкості в результаті дії анкерного механізму буде малою, коливання маятника можна вважати майже гармонічними, і задачу вдається порівняно легко розв’язати, виходячи з енергетичних міркувань. Витрати енергії за півперіод: Робота сили опору за цей же час дорівнює , де - середня потужність сили опору. |  |
| --- | --- |

З урахуванням того, що сила опору , а  змінюється майже за гармонічним законом, отримуємо для роботи вираз , або  (оскільки )

Отже, , звідки .

Більш точний розв’язок можна отримати безпосередньо із законів руху системи. Вважаємо, що ,. Тоді для  маємо, де ,;

.

Максимальне відхилення з урахуванням виразів для та :

, що за умови наближено дорівнює .