Нехай  S0 - площа горизонтального перерізу липового кільця (мал. 2). Вагу кільця зрівноважує сила гідростатичного тиску: mg = p·S0 , де  m = л·H·S0,  p = в·g·h, а h – глибина занурення кільця. Звідси

.(1)

При заповненні внутрішньої частини кільця бензином гідростатичний тиск на рівні нижнього краю кільця залишається постійним. Оскільки густина бензину б менше за густину в води, загальна висота шару бензину і води всередині кільця буде більша за висоту h води зовні кільця. Оскільки липа в бензині не тоне, в решті решт бензин почне підпливати під кільце знизу. Нехай  x – максимальна товщина шару бензину налитого всередину кільця. Запишемо рівність гідростатичних тисків :

.                                                                      (2)

Розв’язавши спільно рівняння (1) і (2),  отримаємо

.

Оскільки об’єм бензину всередині кільця , то його маса

.кг