9.3. У деякій точці двопровідної телефонної лінії невідомої довжини L сталося пошкодження, внаслідок якого між провідниками з’явився опір витоку Rx (мал.3). До обох кінців лінії прибули бригади (№1 та №2). Вони заміряли опори лінії при розімкнутих (R1 і R2) та закорочених (r1 і r2) протилежних кінцях лінії і отримали значення R1=4 Ом, R2=8 Ом, r1=3,5 Ом. Визначити опір витоку Rx, відстань l до місця пошкодження, загальну довжину лінії L, а також відновити втрачене значення опору r2. Опір одиниці довжини кожного провідника лінії, складає =5,410–4 Ом/м.

Розв’язок:

При замірах першої бригади принципові схеми для розрахунків:

Rx

ρ·l

ρ·l

Rx

ρ·l

ρ·l

R1 = 2l·ρ +Rx

Rx

ρ·(L – l)

ρ·(L – l)

Rx

ρ·(L – l)

ρ·(L – l)

R2 = 2(L – l)·ρ +Rx

Rx

ρ·l

ρ·l

2ρ·(L – l)

Rx

ρ·l

ρ·l

2ρ·(L – l)

Rx

ρ·(L – l)

ρ·(L – l)

2ρ·l

Rx

ρ·(L – l)

ρ·(L – l)

2ρ·l

Rx

Rx

Розв’яжемо отриману систему (перших трьох рівнянь) та отримуємо:

Rx2 = R2·(R1 – r1); ;   
Звідки: Rx  = 2 Ом; ; ; 
r2 = 2·(4 – 1) +